Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja na Część nr 1

Specyfikacja na  Część nr 1 - Oprogramowanie specjalistyczne do nauki procedur hotelarsko-gastronomicznych – liczba licencji 1

Nazwa programu…………………………………

Wersja ……………...…………………………….

Okres gwarancji ………………………………….

| Program | Możliwości programu |
| --- | --- |
| Program Hotelowy | prowadzenie rezerwacji, szybką obsługę Gościa w recepcji i rozliczenie jego pobytu, bieżącą informację o obłożenie hotelu i status pokoi, uzyskanie danych statystycznych i zestawień, rezerwacji gości indywidualnych i grupowych, prowadzenia rachunków gości z uwzględnieniem obciążeń za usługi hotelowe i dodatkowe, prowadzenie kasy hotelowej i walutowej, wspomaganie pracy służby pięter, działu bankietów, marketingu i księgowości, współpracę z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: centrale telefoniczne, płatna telewizja, kasy gastronomiczne, zamki elektroniczne, faks-modem, systemy kontroli energii, dostosowanie do pracy z wykorzystaniem ekranów dotykowych. możliwość rezerwacji internetowych w trybie On-line, polskie litery na ekranie i wydrukach, poprawne sortowanie, posiada wbudowane rozwiązania fiskalne zgodne z polskimi przepisami, wystawianie dokumentów korygujących w recepcji, dostosowanie do pracy z walutami, faktura dewizowa, wszystkie raporty dostępne także na ekranie, zestaw podstawowych funkcji dostępnych w każdej chwili (dostępność pokoi, prognoza zajętości, raporty, kalendarz, kalkulator, książka telefoniczna, grafik pokoi), rozbudowany poziom haseł i uprawnień, zaawansowane zakresy wyszukiwania i sortowania danych, eksport sprawozdań do postaci tekstowej oraz do formatu akceptowanego przez arkusze kalkulacyjne, import i eksport danych. współpraca z modułem rezerwacji zabiegów SPA. program lojalnościowy, listy mailingowe. |
| Program Restauracyjny | sprawna obsługa gości, rozliczanie kelnerów, kontrola przychodów ze sprzedaży poszczególnych pozycji menu, raporty w wygodnej formie, dokładna rejestracja sprzedaży gastronomicznej z możliwością natychmiastowego wystawiania zamówień kuchennych, rachunków dla gościa, paragonów fiskalnych, faktur VAT, rozliczenie pracowników z uwzględnieniem różnych form płatności, udzielonych rabatów i otrzymanych napiwków, tworzenie raportów i statystyk, graficzna prezentacja sali - dotknięcie stolika przywołuje rachunek, bonowanie zamówień bezpośrednio przy stoliku gościa dzięki zastosowaniu bezprzewodowych Ręcznych Terminali Kasowych, intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu ekranów dotykowych, możliwość pracy na normalnych komputerach, specjalizowanych kasach lub bezprzewodowych Ręcznych Terminalach Kasowych, informowanie o długo nie obsługiwanych stolikach, różnorodność typów pozycji menu: zwykłe, wagowe, czasowe, ułamkowe, magazynowe, przesyłanie zwrotnych informacji z kuchni o potrawach gotowych do odbioru, wystawianie faktur VAT z dowolnego stanowiska pracy, wystawienia faktury z wielu rachunków z różnych dni, fakturowanie zaliczek, wystawianie faktur Proforma, programowanie cen w walucie obcej, system raportów - możliwość wydruku raportów za dowolny okres, automatyczna zmiana poziomów cen w zależności od dnia tygodnia i godziny, nieograniczona pojemność bazy danych - dowolna liczba pracowników, pozycji menu, grup towarowych itp., przeniesienie rachunku do programu hotelowego i zapłaty na recepcji, stosowanie dowolnych form płatności, zaawansowane operacje na rachunkach: - podział rachunku - dodawanie rachunków - przeniesienie rachunku ze stolika na stolik - transfer rachunku pomiędzy kelnerami - transfer rachunku pomiędzy punktami sprzedaży - zmiana formy płatnościami, obsługa wpłat i wypłat, drukowanie rachunków gościa i bonów kuchennych, możliwość wcześniejszego przygotowania przeceny, współpraca z drukarkami fiskalnymi, rozbudowany system uprawnień i autoryzacji, możliwość wprowadzania zmian z dowolnego stanowiska, bez konieczności zatrzymywania pracy kas, kontrola dostępu za pomocą indywidualnego kodu lub karty magnetycznej, możliwość eksportu danych. |
| Program Gastronomiczny | kontrola produkcji w kuchni, rejestracja zużycie produktów w barze, wyliczanie stanów magazynowych, kalkulacja ceny sprzedaży, kalkulacja cen sprzedaży pozycji menu, analizę kosztów przygotowania potraw w oparciu o dane z receptur, śledzenie na bieżąco ilości oraz wartości zużywanych artykułów, system raportów i statystyk pozwalający na szczegółową kontrolę kosztów własnych produkcji gastronomicznej, automatyczne rozliczenia sprzedaży dziennej na podstawie danych z kas rejestrujących sprzedaż gastronomiczną, posiadać rozwiązania wieloobiektowe przeznaczone dla sieci, prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, automatyczne uaktualnianie stanów magazynowych w wyniku dokonanej sprzedaży, możliwość prowadzenia inwentaryzacji bieżących i okresowych dla całego magazynu, zapewnia eksport sprawozdań w postaci tekstowej oraz do formatu akceptowanego przez arkusze kalkulacyjne, zapewnia pełną analizę poniesionych kosztów związanych ze sprzedażą gastronomiczną, gospodarka magazynowa, baza towarów z opisem każdego produktu, funkcje dotyczące wystawiania standardowych dokumentów magazynowych, kalkulacja kosztów, receptur, podreceptur, kosztów potencjalnych oraz kosztów rzeczywistych, kalkulacja menu na imprezy typu bankiet, konferencje, przyjęcia okolicznościowe, rejestrowanie wybranych parametrów jakościowych na potrzeby HACCP wraz z możliwością uzyskania wydruków stanowiących załączniki do Księgi HACCP, rejestrowanie ofert cenowych od dostawców. |
| Program Ekonomiczno-Finansowy | zgodnie z aktualnymi przepisami rozliczanie podatków, natychmiastowa informacja o wynikach finansowych firmy, zestawienia i statystyki, wszechstronna i szczegółowa ewidencja księgowa w wersjach złotowej i złotowo-dewizowej, ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rejestrów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja rozrachunków z pracownikami, wystawianie dokumentów kasowych oraz rejestrowanie raportów bankowych, wystawianie i drukowanie przelewów i faktur, przekazywanie przelewów poprzez moduł home-banking do programów bankowych, opracowywanie dowolnej sprawozdawczości służącej analizie ekonomicznej, dwuwymiarowy plan kont pozwalający na rejestrowanie i analizę przychodów oraz kosztów równocześnie w układzie rodzajowym jak i miejsc ich powstawania, spełniać wymogi Ustawy o Rachunkowości oraz innych obowiązujących przepisów, dostosowany do reformy ubezpieczeń społecznych dostosowany do pracy z walutą EURO, pozwala zdefiniować dowolny dwuwymiarowy, wielostopniowy plan kont, co zapewnia możliwość uzyskania bieżących i przekrojowych informacji na temat efektywności poszczególnych działalności, księgowanie dokumentów zaliczanych do przyszłych okresów sprawozdawczych oraz odkładanie dokumentów będących w opracowaniu graficzna prezentację danych, tworzenie bilansu zamknięcia, bilansu otwarcia a także polecenia księgowania uzgodnione z użytkownikiem, zapewnia eksport sprawozdań do postaci tekstowej oraz do formatu akceptowanego przez arkusze kalkulacyjne, import i eksport danych, wykonywanie wydruków bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego MS Excel, wystawianie upomnień, not odsetkowych, potwierdzeń sald, sporządzanie list płac, automatyczne naliczanie różnic kursowych, ewidencja i rejestry VAT, bilans otwarcia i zamknięcia, prosty generator poleceń księgowania, archiwizowanie danych, |

Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja na Część nr 2

Specyfikacja na Część nr 2 – Narzędzia do diagnostyki samochodowej i podstawowych napraw warsztatowych:

Endoskop z monitorem - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| możliwość rejestracji obrazu i odtworzenia go na komputerze stacjonarnym |  |
| wbudowany monitor LCD min. 2,4cala |  |
| zintegrowany rejestrator na kartę micro SD |  |
| głowica Ø 5,5mm, |  |
| oprogramowanie do obróbki obrazu, |  |
| podłączenie do laptopa lub PC przez port USB |  |
| obiektyw wyposażony w diody LED (regulowane) |  |
| sterowniki |  |
| wodoodporna głowica |  |

Multimetr samochodowy - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| możliwość pomiaru: podstawowych wielkości elektrycznych temperatury, prędkości obrotowej silnika, kąta zwarcia styków przerywacza |  |
| obudowa odporna na wstrząsy i pęknięcia |  |
| możliwość pomiaru napięciem pod obciążeniem, |  |
| wyświetlacz elektroniczny |  |
| zakres pomiarowy od 30-200 Ah, możliwość pomiaru parametrów ładowania dla 6V,12V i 24V akumulatorów oraz układów ładujących. |  |

Tester akumulatorów - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| możliwość pomiaru napięciem pod obciążeniem, |  |
| wyświetlacz elektroniczny |  |
| zakres pomiarowy od 30-200 Ah, możliwość pomiaru parametrów ładowania dla 6V,12V i 24V akumulatorów oraz układów ładujących. |  |

Areometr akumulatorowy - 2 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| możliwość badania stężenia elektrolitu w akumulatorze samochodowym |  |
| wskaźnik z zaznaczonymi wartościami i polami stanu naładowania |  |

Refraktometr - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| możliwość sprawdzanie temperatury płynu chłodniczego (glikol, etylen) |  |
| badanie stężenia elektrolitu w akumulatorze |  |

Lupa warsztatowa - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| średnica soczewki min. Ø = 60 mm |  |
| powiększenie 3-10 dioptrii |  |

Stanowisko do lutowania z lupą - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| uchwyt z PCB |  |
| Lupa min Ø = 50 mm |  |
| 8 stawów i 2 zaciski do mocowania |  |
| powiększenie lupy min. 2,5x |  |

Elastyczny chwytak magnetyczny - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| w pełni elastyczna powłoka trzpienia z plastikowym uchwytem i silnym magnesem |  |
| długość nie mniej niż 550 mm |  |

Elastyczny chwytak łapowy - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| w pełni elastyczny chwytak z działaniem kłowym podbieracza na końcu narzędzia |  |
| sterowanie z uchwytu sprężynowego |  |
| długość nie mniej niż 550 mm |  |

Elastyczny chwytak łapowy - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| w pełni elastyczny chwytak z działaniem kłowym podbieracza na końcu narzędzia |  |
| sterowanie z uchwytu sprężynowego |  |
| długość nie mniej niż 550 mm |  |

Lusterko warsztatowe teleskopowe - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| średnica szkła min. Ø40mm |  |
| długość nie mniej niż 400 mm |  |

Opalarka - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| moc: 2000-2300 W |  |
| minimalna temperatura wylotowa: 50 °C |  |
| maksymalna temperatura wylotowa: 600-650°C |  |
| 3 zakresy przepływu powietrza:150, 300, 500l/min |  |

Zestaw ściągaczy do łożysk i kół zębatych - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| możliwość demontażu łożysk i kół w alternatorach, prądnicach i rozrusznikach stosowanych w samochodach osobowych |  |

Lutownica transformatorowa - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| moc min. 200W |  |

Skrzynki narzędziowe - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| materiał - tworzywo sztuczne – odporne na uszkodzenia mechaniczne |  |
| Wymiary w przybliżeniu: 600x300x300 |  |
| półka na drobne elementy |  |

Zestaw kluczy płasko-oczkowych - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| zakres: 5-21 mm |  |
| minimum 12 elementów |  |
| materiał: chromowo-wanadowy |  |

Zestaw kluczy nasadowych - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| nasadki 4-32mm |  |
| klucze torx zew+wew |  |
| klucze typu imbus |  |
| wkrętaki (płaskie + PH, PZ) |  |
| Adaptery, grzechotki, przegub Cardana, przedłużki |  |
| zestaw zawiera min. 130 elementów |  |
| materiał: chromowo-wanadowy |  |

Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżakowych - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| z końcówkami magnetycznymi chromowo-wanadowymi |  |
| standardowe + precyzyjne |  |
| zestaw zawiera min. 15 elementów |  |

Zestaw szczypiec - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| zestaw zawierający minimum: uniwersalne 200mm tnące boczne 180mm, wydłużone proste 200mm wydłużone wygięte 200 mm tnące czołowe 180 mm do ściągania izolacji 180 mm okrągłe 160 mm płaskie 160 mm |  |

Młotek - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| stalowy |  |
| Min. 500g |  |
| trzonek z włókna szklanego, profilowany, w części chwytowej zabezpieczony warstwą antypoślizgowej gumy |  |

Uniwersalny próbnik elektryczny z przewodem - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| zakres pomiarowy: 6-24V |  |

Szczypce do zarabiania końcówek elektrycznych - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| możliwość odcinania przewodów |  |
| odizolowania izolacji |  |
| montażu końcówek różnego rodzaju |  |

Prostownik akumulatorowy - 1 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| zakres napięcia ładowania 6-30V |  |
| możliwość ładowania akumulatorów o pojemności do 75Ah |  |
| napięcie zasilania 230V |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja na Część nr 3

Specyfikacja na Część nr 3 – Kompaktowy sterownik PLC, przeznaczony do zastosowania w aplikacjach przemysłowych:

Sterownik PLC, przeznaczony do zastosowania w aplikacjach przemysłowych - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| Napięcia zasilanie 24V DC |  |
| 50 KB Pamięci roboczej |  |
| 2 KB pamięci do podtrzymanie danych po zaniku zasilania |  |
| Czas wykonywania operacji bitowych nie większy niż 0,1 [μs] |  |
| Czas wykonywania operacji 16-bitowych nie większy niż 12 [μs] |  |
| Czas wykonywania operacji zmiennoprzecinkowych nie więcej niż 18 [μs] |  |
| Przestrzeń adresowa wejść/wyjść 1024/1024 B |  |
| Wejścia/wyjścia - odwzorowanie procesu 1024/1024 B |  |
| Max. ilość wejść/wyjść binarnych 284 |  |
| Max. ilość wejść/wyjść analogowych 51 |  |
| Zintegrowane funkcje: Zliczanie: szybkie liczniki; 3 x 100kHz; 3 x 30kHz; Szybkie wyjścia 2 x 1Hz; Pozycjonowanie; Regulacja w zamkniętej petli z wykorzystaniem FB-16 x regulator PID; Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem do 10dni |  |
| Zintegrowane wejścia/wyjścia |
| Wejścia binarne 14 x 24V DC |  |
| Wyjścia binarne10 x przekaźnik (2A) |  |
| Wejścia analogowe-2 x napięciowe 0-10V (≥ 100kOhm) |  |
| Wyjścia analogowe - Możliwość rozszerzenia o płytkę sygnałową |  |
| Komunikacja: Komunikacja klient/serwer; TCP/IP; ISO-on-TCP (RFC 1006); Ilość połączeń logicznych -16 |  |
| Interfejs zintegrowany: Złącze komunikacyjne PROFINET / Ethernet (RJ45); Izolacja; Automatyczna prędkość; Autokrosowanie |  |
| Programowanie w języku LAD i FBD |  |
| Możliwość rozszerzenia do: Moduły komunikacyjne – 3; Płytki sygnałowe – 1; Moduły rozszerzeń - 8 |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja na Część nr 4

Specyfikacja na Część nr 4 – 2-kanałowy Oscyloskop do diagnostyki pojazdowej (przystawka do komputera):

2-kanałowy Oscyloskop do diagnostyki pojazdowej (przystawka do komputera) - 3 szt.

Producent…………………………………

Typ/Model………………………………..

Okres gwarancji ………………………….

| Wymagania techniczne | Parametry oferowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| Parametry : Pasmo 20MHz Ilość kanałów: model 4223-2 kanały Próbkowanie 80MS/s Pamięć próbek 32M (32 miliony, współdzielona) Rozdzielczość przetwornika A/C 12 bitów Dokładność 1% (standardowe oscyloskopy mają 3% i więcej) Czułość pionowa od 20mV/działkę do 20V/działkę (+-100V w pełnym zakresie) Zasilany w pełni z USB Interfejs komunikacyjny USB 2.0 Impedancja wejściowa 1MOhm 22pF Podstawa czasu 100ns/działkę do 200s/ działkę Bufor na 1000 przebiegów Minimalne wymagania Windows XP, Vista lub Windows 7 oscyloskop i oprogramowanie |  |
| Urządzenie powinno posiadać wbudowane przebiegi wzorcowe dla: Czujników/elementów: prądu ładowania test diod alternatora względnej kompresji silnika diesla i benzynowego (urządzenie umożliwia zbadanie względnej kompresji silnika poprzez podłączenie do akumulatora i zakręcenie silnikiem umożliwia pomiar wypadania zapłonu, wahań sprężania silnika pomiar sprawności akumulatora, stopnia jego zużycia analogowe i cyfrowe czujniki ABS czujniki pedału przyśpieszenia ,analogowe i analogowo-cyfrowe przepływomierzy typu airvane oraz hot wire czujnik wałka: indukcyjny, z efektem halla, pobudzany AC czujnik temperatury czujnik wału: indukcyjny oraz z efektem halla czujnik na rozdzielaczu, indukcyjny i halla czujnik ciśnienia Common Rail czujnik spalania stukowego sond lambda typu zirconia i titania czujnik MAP analogowy i cyfrowy czujnik prędkości pojazdu Elementów wykonawczych, także z przebiegami wzorcowymi zawór odpowietrzania zbiornika EGR świece żarowe pompka paliwa (pomiar za pomocą sondy prądowej) wtryski monowtrysk i wielopunkt, pomiar napięcia i prądu wtryski Common rail, także CDi 3 zawór kontroli wolnych obrotów silniczki krokowe wolnych obrotów zawory regulacji ilości oraz ciśnienia w systemach common rail serwomotory przepustnic wentylatory (na chłodnicy)zmiennej prędkości Elementów zapłonowych, także z przebiegami wzorcowymi systemy rozdzielaczowe, pomiar napięcia i prądu oraz wzmacniaczy, pomiar sygnału wyjściowego na kablu zapłonowym systemy DIS/wastedspark/EDIS, pomiar napięcia i prądu systemy COP (jedna cewka na jeden cylinder), pomiar napięcia pierwotnego, prądu, napięcia wtórnego Sieci samochodowych z przebiegami wzorcowymi CAN (dekodowanie CAN do postaci szesnastkowej) FlexRay LIN |  |
| Urządzenie powinno mierzyć cyfrowe przepływomierze i przedstawić sygnał w postaci analogowej |  |
| Powinno mieć możliwość nakładanie masek na sygnał – pozwalające wychwycić nieprawidłowości w sygnale w momencie kiedy przekroczy on zakres maski (zmieni się jego częstotliwość lub napięcie) oraz autopomiary częstotliwości, napięcia, wypełnienia, RMS, kursorowe pomiary RPM-obrotów silnika na minutę. |  |
| Oprogramowanie powinno wykazywać się: Możliwością powiększania sygnałów ze szczególną dokładnością Ustawieniami początkowymi, które ustawiają parametry oscyloskopu pod dany czujnik, dodatkowo pokazując opis działania, podłączenia oraz przykładowe przebiegi wzorcowe Dekodowaniem magistral szeregowych I2C, CAN, SPI, RS-232 Badaniem zaawansowanych i szybkich magistral pojazdowych jak chociażby FlexRay Buforem na 100 przebiegów, które potem można przeglądać i powiększać Odczytem najnowszych przepływomierzy cyfrowych Mnogością rodzajów wyzwalania Łatwą obsługa, oprogramowanie PL , pliki pomocy PL, Instrukcja PL Sprawdzaniem kompresji na cylindrach, balansu cylindrów z uwzględnieniem niepalenia, kompresji względnej i zmian tych parametrów Testowaniem sprawności akumulatora Upgrade oprogramowania bezpłatny. |  |
| Wyposażenie dodatkowe oscyloskopu: |
| Dzielnik 1:20 lub sonda oscyloskopowa 1:10 do badania napięcia pierwotnego na cewce zapłonowej |  |
| Sonda do diagnostyki magistrali CAN |  |
| Kabel służą do podłączenia do oscyloskopu sond i urządzeń ze złączem typu banan (4mm). Kabel w pełni ekranowany. Długość kabla minimum 3m Złącze od strony oscyloskopu BNC, z drugiej strony złącza sygnałowe (czerwone) i masowe (czarne) typu banan (4mm). |  |
| Sonda indukcyjna Stosowana jest w standardowych systemach zapłonowych oraz systemach HEI i DIS. Posiada standardowe złącze oscyloskopowe BNC |  |
| Sonda prądowa Umożliwiają pomiary prądu od 10mA do 60A, w dwóch zakresach wejściowych. Sondy używane są do sprawdzania wtrysków i pomp paliwa, nadają się także do badania poboru prądu przez różne urządzenia |  |
| Sonda oscyloskopowa 60MHz Posiadająca przełącznik 2-pozycyjny umożliwiający ustawienie dzielnika sondy na 1:1 i 1:10. Sonda jest użyteczna przy badaniu magistrali CAN i FlexRay |  |
| Krokodylek mały W pełni izolowane.. Zastosowane w nich złącze typu "banan" . Parametry krokodylków to :długość 54mm, wysokość 17mm, średnica zapinania 11mm |  |
| Krokodylek duży W pełni izolowane i posiadają duży zakres chwytu. Zastosowane w nich złącze typu "banan". Dopuszczalny prąd to 36A. Parametry krokodylków to :długość 92mm, wysokość 37mm, średnica zapinania 30mm |  |
| Końcówka typu banan Z jednej strony wtyk odkryty męski, z drugiej strony gniazdo żeńskie także typu banan |  |
| Haczyk zaciskowy Naciśnięcie powoduje wysunięcie się metalowego haczyka, którego można założyć na odizolowany przewód , pin itp. Haczyk posiada złącze typu "banan". Wymiary haczyka: długość 121mm, wysokość 23mm, max wysunięcie haczyka 10mm |  |
| Tłumik do sond pomiarowych PARAMETRY: Tłumienie 3dB Impedancja 50 Ohm Pasmo 1GHz Złącza standardowe BNC VSWR lepszy niż 1.5:1 Moc max 1Watt |  |